## Slide 1
消防设施操作员基础知识
清大东方消防学校
TRAINING COURSE
Qing Da Oriental Fire Training School

## Slide 2
第一讲
培训项目4
火灾扑救

## Slide 3
发生火灾后，及时扑灭初起火灾，是减少火灾损失、防止人员伤亡的重要环节。因此，《消防法》规定，任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务；任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救，邻近单位应当给予支援。
培训项目4 火灾扑救

## Slide 4
（1）发现起火后，应利用就近消火栓、灭火器等设施灭火，启动火灾报警按钮或拨打报警电话，及时通知消防控制室值班人员。（2）火灾确认后，应及时启动灭火和应急疏散预案，迅速开启消防设施，第一时间组织力量灭火，并向相关人员通报火灾情况。（3）组织引导人员疏散，协助有需要的人员撤离。（4）设立警戒，阻止无关人员进入火场，维护现场秩序。
一、扑救初起火灾的基本程序和方法
1.基本程序

## Slide 5
（3）当有限空间发生火灾时，可采取封堵孔洞、门窗等方法，阻止空气进入燃烧区域，或向封闭空间内注入惰性气体降低氧含量，以达到窒息灭火的效果。（4）将干粉等灭火剂喷洒到燃烧区域参与燃烧反应，使燃烧停止，达到抑制灭火的效果。灭火时，需将足量的灭火剂喷洒到燃烧区域内，燃烧终止后仍需要采取冷却降温措施，防止复燃。
一、扑救初起火灾的基本程序和方法
2.基本方法

## Slide 6
（1）电气设备初起火灾扑救
电气设备发生火灾，在扑救时应遵守“先断电，后灭火”的原则。如果情况危急需带电灭火，可用干粉灭火器、二氧化碳灭火器灭火，或用灭火毯等不透气的物品将着火电器包裹，让火自行熄灭。千万不要用水或泡沫灭火器扑救，防止发生触电伤亡事故。
1.常见保护对象初起火灾扑救
三、常见保护对象初起火灾扑救及注意事项

## Slide 8
1）当遇有可燃气体从灶具或管道、设备泄漏时，应立即关闭气源，熄灭所有火源，同时打开门窗通风。
2）当发现灶具有轻微的漏气着火现象时，应立即断开气源，并将少量干粉洒向火点灭火，或用湿抹布捂闷火点灭火。
（2）厨房初起火灾扑救
三、常见保护对象初起火灾扑救及注意事项

## Slide 9
易燃液体储罐发生火灾时，应确保固定式水喷淋系统持续正常工作。易燃液体发生泄漏流淌时，应及时关闭上游物料管道阀门，采取必要措施减缓或制止泄漏。流散液体着火时，应正确选用灭火剂优先予以扑灭。
（4）易燃液体储罐初起火灾扑救
三、常见保护对象初起火灾扑救及注意事项

## Slide 11
THANKS