## Slide 1
消防设施操作员基础知识
清大东方消防学校
TRAINING COURSE
Qing Da Oriental Fire Training School

## Slide 2
第一讲
培训项目2
火灾报警

## Slide 3
《消防法》规定，任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应该无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。因此，发现火灾立即报警，是每个公民应尽的义务。及时报告火警，对于减轻火灾损失具有十分重要的作用。
培训项目2 火灾报警

## Slide 4
（1）拨打“119”火灾报警电话
（2）使用报警设施设备如报警按钮报警。
（3）通过应急广播系统发布火警信息和疏散指示。
（4）条件允许时，可派人至就近消防站报警。
（5）使用预先约定的信号或方法报警。
1.报警方法
二、报警方法及报警内容

## Slide 5
报火警时，必须讲清以下内容。
（1）起火单位和场所的详细地址。包括单位、场所及建筑物和街道名称，门牌号码，靠近何处，并说明起火部位及附近的明显标志等。
2.拨打“119”电话报警的主要内容
二、报警方法及报警内容

## Slide 6
（2）火灾基本情况。包括起火的场所和部位，着火的物质，火势的大小，是否有人员被困，火场有无化学危险源等，以便消防救援部门根据情况派出相应的灭火车辆。
（3）报警人姓名、单位及电话号码等相关信息。
2.拨打“119”电话报警的主要内容
二、报警方法及报警内容

## Slide 7
消防控制室值班人员接到火灾警报的应急程序应符合下列要求：（1）接到火灾警报后，值班人员应立即以最快方式确认。（2）火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态，同时拨打“119”火灾报警电话，报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。（3）值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，并报告单位负责人。
三、消防控制室值班人员接到火灾警报的应急程序

## Slide 9
THANKS