## Slide 1
消防设施操作员基础知识
清大东方消防学校
TRAINING COURSE
Qing Da Oriental Fire Training School

## Slide 2
第一讲
培训项目3
火场应急疏散逃生

## Slide 3
应急疏散就是引导人员向安全区撤离。《消防法》规定，机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程；制定灭火和应急疏散预案；人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。由此可以看出，发生火灾后，及时组织自救，有序开展人员应急疏散，是发生火灾单位应当履行的消防安全职责。
培训项目3 火场应急疏散逃生

## Slide 4
（1）实施统一指挥可有效避免在疏散逃生过程中产生混乱、交叉和拥堵，提高效率。（2）实施统一指挥应以有计划、有步骤、有方法、有秩序和有保障为前提。
一、应急疏散逃生的基本原则
1.统一指挥

## Slide 5
（3）实施统一指挥应充分利用应急广播系统、扩音器等设施设备，统一发布火警信息，指引方向，严防自行其事。
一、应急疏散逃生的基本原则
1.统一指挥

## Slide 6
（1）组织疏散逃生应明确优先顺序，优先安排受火势威胁最严重或最危险区域内的人员疏散。
（2）组织疏散逃生通常按照先着火层、再着火层上层、最后着火层下层的顺序进行，以疏散至安全区域为主要目标。
2.有序组织
一、应急疏散逃生的基本原则

## Slide 7
（3）当仅有唯一疏散路径时，必须合理安排先后顺序，分别进行引导；当具备多条疏散路径和辅助安全疏散设施时，应合理分配路径和设施，在互不干扰的前提下组织疏散逃生。
2.有序组织
一、应急疏散逃生的基本原则

## Slide 8
（1）疏散逃生过程中严禁使用普通电梯，防止因烟火蔓延侵入造成人员伤亡。（2）疏散逃生过程中应利用安全疏散设施或开启紧急电梯抢救被困人员。
3.确保安全
一、应急疏散逃生的基本原则

## Slide 9
（3）疏散逃生过程中应同时组织力量利用室内消火栓、防火门、防火卷帘等设施控制初起火势，启动通风和排烟系统降低烟雾浓度，防止烟火侵入疏散通道，为疏散逃生创造安全环境。
3.确保安全
一、应急疏散逃生的基本原则

## Slide 10
根据《消防法》的规定，机关、团体、企业、事业等单位应制定灭火和应急疏散预案，并组织进行有针对性的消防演练。
二、灭火和应急疏散预案制定与演练

## Slide 11
（1）预案内容
消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容。
1）组织机构，包括灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。2）报警和接警处置程序。
1.灭火和应急疏散预案制定
二、灭火和应急疏散预案制定与演练

## Slide 12
3）应急疏散的组织程序和措施。
4）扑救初起火灾的程序和措施。
5）通信联络、安全防护救护的程序和措施。
（1）预案内容
二、灭火和应急疏散预案制定与演练

## Slide 13
1）开展单位基本情况调研，掌握与火灾扑救相关的环境、道路、水源等情况以及所涉及的生产设施设备、生产工艺流程等，详细分析火灾重点部位、火灾特点以及发生火灾后可能岀现的各种情况，绘制单位总平面图、建筑平面图、重点部位图等相关图样。
（2）预案制定要求
二、灭火和应急疏散预案制定与演练

## Slide 14
2）在分析研判的基础上，分别以单位要害部位起火、重点部位起火等假设火灾情况，部署灭火力量，确定火灾扑救程序和方法，确定任务分工和人员责任。3）确定火灾扑救组织机构，明确报警和火灾初起处置程序，根据假设火情绘制火情态势图、灭火力量部署图。
（2）预案制定要求
二、灭火和应急疏散预案制定与演练

## Slide 15
4）明确安全防护和通信联络方式及要求，确保单位上下级应急通信畅通；安全防护应重点明确不同区域的最低防护等级、防护手段等，标注应急物资存储位置和种类。5）根据单位重点部位、人员分布以及安全疏散、避难设施等情况，确定安全疏散路径，绘制安全疏散路线图。
（2）预案制定要求
二、灭火和应急疏散预案制定与演练

## Slide 16
（1）预案演练频次
消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，至少每年组织一次演练。
2.灭火和应急疏散预案演练
二、灭火和应急疏散预案制定与演练

## Slide 17
1）根据安全疏散预案，设定演练形式和范围，确定演练时间、参演人员和方式，做好演练准备。2）编制演练文案，明确组织机构、任务分工、安全保障、实施程序和评估方案，确保演练安全有序。
（2）预案演练要求
二、灭火和应急疏散预案制定与演练

## Slide 18
3）演练期间应加强过程控制，根据预案合理传递控制信息，参演人员应根据相关信息采取相应行动，演练导调人员应做好全过程记录，为后期评估和总结做好准备。4）演练结束后，应对演练过程进行评估、总结，及时总结经验教训，制定改进措施，修订、完善安全疏散预案。
（2）预案演练要求
二、灭火和应急疏散预案制定与演练

## Slide 19
（1）利用应急广播系统、警铃、室内电话等设施设备以及通过喊话等方式发布火警信息。
（2）发布的信息应包含教育宣传内容，稳定人员情绪，告知最佳疏散路线、疏散方法和注意事项。
1.发布火警
三、应急疏散逃生的组织与实施

## Slide 20
（1）单位内部人员应预先了解应急情况下职责分工，根据统一指令迅速行动。（2）开启消防水泵，切断电源，关闭防火分隔设备，启动通风排烟系统等。（3）引导被困人员按预定路线向安全区域疏散或实施临时避难等待救援。
2.应急响应
三、应急疏散逃生的组织与实施

## Slide 21
（1）疏散过程中应加强安全管理，维护疏散秩序，必要时可采取强制措施，防止拥挤、踩踏、摔伤等事故发生。（2）在疏散路径上的转弯、岔道、交叉口等易迷失方向的部位设立引导人员指示方向。
3.引导疏散
三、应急疏散逃生的组织与实施

## Slide 22
（3）引导疏散应有组织地进行，引导被困人员按照疏散走道、疏散楼梯等设施向着火层下层疏散直至到达地面安全区域。
（4）当下行疏散路径受阻时，应注意稳定被困人员情绪，在确保安全的前提下利用辅助疏散设施实施疏散，并开辟临时避难场所，及时联系外部救援力量等待救援。
3.引导疏散
三、应急疏散逃生的组织与实施

## Slide 24
THANKS